| 续表2 型号 D Me L1 d ε h H H1 i k L YWZ2—300/30 300 320 205 22 0．7 240 570 400 80 500 740 YWZ2—300/40 300 400 200 22 0．7 240 575 407 80 500 733 YWZ2—300/50 300 630 180 22 0．7 240 595 475 80 500 820 YWZ2—300/70 300 700 172 22 0．7 240 575 460 80 500 746 YWZ2—300/80 300 750 176 22 0．7 240 575 490 80 500 820 YWZ2—400/50 400 1000 330 22 0．8 320 725 475 130 650 1020 YWZ2—400/70 400 1100 320 22 0．8 320 710 450 130 650 926 YWZ2—400/80 400 1600 302 22 0．8 320 725 490 130 650 1020 YWZ2—400/121 400 2000 306 22 0．8 320 755 675 130 650 950 YWZ2—400/125 400 2000 306 22 0．8 320 755 662 130 650 950 YWZ2—500/121 500 3150 305 22 0．8 400 943 680 150 760 1115 YWZ2—500/125 500 3150 305 22 0．8 400 943 657 150 760 1150 YWZ2—500/201 500 3600 292 22 0．8 400 943 680 150 760 1115 YWZ2—500/200 500 3600 292 22 0．8 400 943 680 150 760 1150 YWZ2—600/121 600 3200 387 26 1 475 1110 663 170 950 1310 YWZ2—600/201 600 5000 344 26 1 475 1047 663 170 950 1310 YWZ2—700/201 700 8000 286 34 1 550 1100 660 200 1080 1655 YWZ2—700/301 700 8650 280 34 1 550 1245 660 200 1080 1655 YWZ2—800/201 800 10000 492 34 1 600 1260 665 240 1240 1800 YWZ2—800/301 800 125000 487 34 1 600 1290 665 240 1240 1800 | YWZ2系列电力液压块式制动器 使用说明书 WL0 463 004 焦作市虹发制动器有限公司 地址：焦作市虹桥工业区 电话：0391·7541838 传真：0391·7542897 邮编：454981 |
| --- | --- |
| □ 工作原理 该系列电力液压块式制动器由制动架和相匹配的Ed、YTD型电力液压推动器组成。 当通电时，电力液压推动器动作，其推杆动作，通过杠杆作用把制动瓦打开；断电时，电力液压推动器的推杆 在弹簧力的作用下下降，幷通过杠杆作用把制动瓦合拢。 □ 制动器的安装及调整 ※ 制动器的安装方式： ○纵装：松开螺母4、5，使主弹簧处于自由 状态，松开螺母7，转动螺杆6撑开制动臂，将 制动器套装在制动轮上。 ○横装：当制动轮已装在电机与其它机件之 间时，松开螺母4、5，转动螺杆6，取下螺杆 3和6，放倒制动臂，从侧面装到制动轮上。 ※ 制动器的调整： ○推动器工作行程的调整：在保证制动瓦最 小退距的情况下，推动器的工作行程愈小愈理想， 其调整方法：松开螺母7，转动螺杆6，使安装尺 寸H1符合表2的要求，然后锁紧螺母7。 ○制动力矩的调整：松开螺母4，夹住螺杆 3的尾部方头，转动螺母5，使弹簧长度L1符合表2的规定，然后锁紧螺母。 ○瓦块退距的调整：当制动瓦打开时，调整螺栓1，使两边退距基本保持一致。 ○固定制动瓦的螺母2，应松紧适当，使制动瓦与制动轮可以随位。 □ 使用与维修 | 要定期检查制动器的工作状况。 检查时应着重以下各项： ○制动器构件的运动是否正常，调整螺母是否紧固； ○推动器工作是否正常、液压油是否足量、有无漏油和渗油现象、引入电线的绝缘是否良好； ○推动器的安装尺寸H1不得小于表2所列之最小尺寸，如超出要求，须立即调整，否则失去制动作用！ ○制动瓦是否正常的靠在制动轮上；摩擦表面的状态是否完好，有无油腻赃物；当制动衬垫的厚度达到 表1中规定的数值时，则应更换制动衬垫； ○制动轮的温度不应超过200℃； ○角杠杆和弹簧发现裂纹应及时更换。 表1 制动轮直径 100 150 200-300 400--700 800 最小厚度 2 2．5 3 4 1 中部厚度 2．5 3 4 5 2 表2 型号 D Me L1 d ε h H H1 i k L YWZ2—100/22 100 40 50.6 13 0．6 100 375 340 40 220 385 YWZ2—150/22 150 100 101 17 0．7 140 430 332 60 300 460 YWZ2—150/23 150 100 101 17 0．7 140 430 316 60 300 500 YWZ2—200/23 200 200 155 17 0．7 170 463 316 60 350 640 YWZ2—200/30 200 220 153 17 0．7 170 463 400 60 350 640 YWZ2—200/40 200 270 147 17 0．7 170 463 407 60 350 553 |